Предприятие-изготовитель: ООО «МЕТАЛЛРЭК»

г. Екатеринбург,  ул. Репина 42а, офис 403

(343) 302-28-51, 8-800-551-94-30

http://www.mr-66.ru/

СТЕЛЛАЖ грузовой

сборно-разборный

Паспорт

ООО «МЕТАЛЛРЭК»

## Введение

В настоящем паспорте содержатся сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования), транспортирования, хранения, монтажа и технического обслуживания стеллажа грузового сборно-разборного (в дальнейшем – стеллаж) и поддержания его в рабочем состоянии.

# 1. Назначение

Стеллаж предназначен для хранения грузов на полках в промышленных и складских помещениях,

# 2. Технические характеристики

2.1. Стеллаж собирается из унифицированных конструктивных элементов.

2.2. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха стеллаж соответствует виду климатического исполнения У.2 ГОСТ 15150 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

2.3. Допустимая нагрузка на стеллаж определяется исходя из нагрузочных характеристик применяемых элементов конструкции (таблица 1).

# 3. Комплектность

3.1. Размеры стеллажа и комплект поставки определяются в соответствии с монтажной схемой и спецификацией, разработанными на основании договора (заказа-наряда) на изготовление стеллажа.

3.2. Все дополнительно изготовленные детали конструкции вносятся в спецификацию.

# 4. Устройство стеллажа

4.1. Стеллаж представляет собой металлоконструкцию, собранную из отдельных конструктивных элементов (см. рис. 1).

4.2. Рама стеллажа сварная, изготовлена из металлических холоднокатанных профилей и стяжек.

4.3. Балки крепятся к раме при помощи зацепов или болтов по желанию заказчика. Балки укомплектованы фиксаторами (2шт). На балки  сверху укладывается комплект полок.

4.4. Все элементы стеллажа, окрашены порошковой краской красного

(RAL 3020) цвета, а полки – серого цвета (RAL 7035).  По желанию заказчика цвет стеллажа может быть любым, выбранным по каталогу RAL.

4.5. Балки регулируются по высоте с шагом 50мм.

11. Свидетельство о приемке:

Упаковщик                          _______________________________________

Контролер ОТК                     _________________________________________

12. Свидетельство о продаже:

Продавец                                _________________________________________

Дата продажи                        _________________________________________

# 8. Техническое обслуживание

8.1. Не менее чем один раз в полгода или после удара погрузчиком, штабелером произвести наружный осмотр стеллажа:

- проверить и подтянуть болтовые соединения.

- проверить места крепления стеллажа к конструкциям здания, полу.

- проверить и устранить, в случае нарушения, целостность сварных швов.

- проверить и устранить отклонения в горизонтальной установке рядов и вертикальной установке стоек рам стеллажа.

- подкрашивать, в случае повреждения, поверхность стеллажа.

# 9. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование и хранение деталей стеллажа должно производиться по группе условий хранения Ж1 ГОСТ 15150.

8.2. Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

# 10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажа техническим условиям   ТУ 9473-003-55350359-2005 и требованиям настоящего паспорта.

10.2. В течение гарантийного срока, в случае выявления дефектов, возникших по вине изготовителя, предприятие-изготовитель гарантирует замену дефектных элементов.

10.3. Гарантия распространяется только при соблюдении указанных в паспорте условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания стеллажа.

10.4. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

10.5. В случае передачи стеллажа покупателем другому лицу без согласования с изготовителем, действие гарантии прекращается.

10.6. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Покупателя (при механических повреждениях элементов, неправильной установки и эксплуатации. При использовании стеллажа не по назначению) гарантии не предоставляются

10.7. Документация на стеллаж включает в себя настоящий паспорт и гарантийный талон, в котором указаны параметры и комплект поставки стеллажа, допустимые нагрузки, реквизиты покупателя, дата начала гарантийного срока.

Гарантийный талон составляется в 2-х экземплярах. Подтверждением гарантийных обязательств является обязательное заполнение и возврат одного талона изготовителю.

Рисунок 1. Грузовой стеллаж

# 5. Требования к помещению и монтажу стеллажа

5.1. Климатические условия в помещении, предназначенном для монтажа стеллажа, должны соответствовать У.2 ГОСТ 15150.

5.2. Устройство полов в помещении, предназначенном для монтажа стеллажа, должно обеспечивать предполагаемую нагрузочную способность, которая определяется по формуле:

, [Па]

где 	P – максимальный вес предполагаемого к хранению имущества,

n – количество модулей,

k – среднее количество секций в модуле.

S – площадь опоры одной стойки ( min0,02 м2)

5.3. Отклонения поверхности пола помещения от горизонтальной плоскости не должно превышать ( 10 мм.

5.4. Неперпендикулярность стоек рам стеллажа в собранном виде без нагрузки к горизонтальной плоскости стеллажа не должна быть более 3мм на 1000мм длины.

5.5. Отклонение установки линейки стеллажа в горизонтальной плоскости не более 10 мм на 3000мм.

5.6. Отклонение установки рам стеллажа в вертикальной плоскости не более 5 мм на 3000мм.

5.7. Для обеспечения прочности и устойчивости под действием вертикальной нагрузки грузовой стеллаж должен быть закреплен к полу. Крепление к полу производится с помощью фундаментных (анкерных) болтов.

!!! Крепежные элементы должны быть установлены во всех узлах, предусмотренных изготовителем.

# 6. Сборка стеллажа

6.1. При помощи рулетки и маркера (мела) наметить место установки стеллажной секции, особое внимание обратить на  необходимость создания прямого угла, между линейным направлением секции и поперечно устанавливаемыми рамами.

6.2. Приступить к сборке стеллажа:

6.2.1. Взять две рамы. Установить вертикально на требуемом расстоянии. Взять две балки и установить их на требуемой высоте. При этом зацепы балок должны быть введены в соответствующие отверстия стоек рам до упора. Балки дополнительно крепить к стойкам рам болтовым соединением.

6.2.2. Установить остальные траверсы в секцию на требуемой высоте и закрепить их.

6.2.3. Установить вертикально раму следующей секции на требуемом расстоянии от собранной секции и прикрепить ее, с помощью балок, к этой секции.

6.2.4. Продолжить сборку стеллажа как указано в п.п. 6.2.1 - 6.2.3.

6.2.5. После завершения монтажа балок, затянуть болты и выровнять секции по отмеченным ранее линиям.

6.2.6. Подпятники нижних стоек крепить к полу фундаментными (анкерными) болтами.

6.2.7. После сборки всех секций уложить полки на балки  стеллажа, в количестве, предусмотренном изготовителем.

6.3. Используя болтовые крепления стеллажа установить защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75

6.4. Для монтажа необходимы ключи на 17 и молотки. При поднятии рам и траверс верхних ярусов желательно не использовать металлические тросы во избежание повреждения окрашенных поверхностей.

6.5. После завершения монтажа подкрасить прилагаемой краской места повреждения покрытия в процессе монтажа и транспортировки.

# 7. Эксплуатационные требования

7.1. Неравномерность распределения нагрузки на балки яруса допускается не более 10%, что соответствует разнице в свисании груза над балками до 50 мм!!!

7.2. Максимальная нагрузка на 1 ярус – 400 кг.

7.3. Нагрузка по ярусам должна быть распределена с уменьшением по высоте.

7.4. Несимметричная  (односторонняя)  нагрузка  на  раму  может  составлять  не более  65% от симметричной (например, для крайней рамы).

7.5. Максимальное расстояние между ярусами 1600 мм. При необходимости увеличения этого расстояния нагрузки должны быть снижены на 10% на каждые 20 см высоты..

7.6. Все указанные допускаемые нагрузки - статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по балкам и рамам (в том числе и при установке груза на балки) не допустимы.

Таблица 1

Максимально допустимые нагрузки на ярус (2 балки), кг

| Модель | Комплектация |
| --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, шт |
| 2010х600х1250 (нагрузка на ярус до 400 кг) | Рама 2010х600 | 2 |
|  | Балка 1250 | 6 |
|  | Полка 250х600 | 15 |
| 2010х800х1250 (нагрузка на ярус до 400 кг) | Рама 2010х800 | 2 |
|  | Балка 1250 | 6 |
|  | Полка 250х800 | 15 |
| 2010х600х1500 (нагрузка на ярус до 380 кг) | Рама 2010х600 | 2 |
|  | Балка 1500 | 6 |
|  | Полка 250х600 | 18 |
| 2010х800х1500 (нагрузка на ярус до 380 кг) | Рама 2010х800 | 2 |
|  | Балка 1500 | 6 |
|  | Полка 250х800 | 18 |
| 2460х600х1250 (нагрузка на ярус до 400 кг) | Рама 2460х600 | 2 |
|  | Балка 1250 | 6 |
|  | Полка 250х600 | 15 |
| 2460х800х1250 (нагрузка на ярус до 400 кг) | Рама 2460х800 | 2 |
|  | Балка 1250 | 6 |
|  | Полка 250х800 | 15 |
| 2460х600х1500 (нагрузка на ярус до 380 кг) | Рама 2460х600 | 2 |
|  | Балка 1500 | 6 |
|  | Полка 250х600 | 18 |
| 2460х800х1500 (нагрузка на ярус до 380 кг) | Рама 2100х800 | 2 |
|  | Балка 1500 | 6 |
|  | Полка 250х800 | 18 |