Договор поставки № _____ от  «__»  ____________ 2014 г.

# Предприятие - изготовитель

# ООО ''Компания МеКон''

# П А С П О Р Т

СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ

МОДУЛЬНЫЙ СЕРИИ – «СПЛ/CПЛо»

г.Екатеринбург

Оглавление:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Комплект поставки стеллажного оборудования | 2 |
| 3. Характеристики элементов полочного стеллажа | 3 |
| 4.1 Нагрузки на полки СПЛ | 3 |
| 4.2 Нагрузки на полки СПЛо | 4 |
| 5. Требования по безопасности | 4 |
| 6. Гарантийные обязательства | 5 |
| 7. Приложение 1 | 6 |

1. Общие положения

Стеллаж металлический серии СПЛ/СПЛо предназначен для хранения различных мелких грузов и документов в помещениях офисов, архивов,  книгохранилищ, складов и т.д. с равномерно распределенной нагрузкой  до 230/140 кг (СПЛ/СПЛо) на полку. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, с любым количеством секций и возможностью регулировок полок по высоте с шагом 50/25 мм (СПЛ/СПЛо).

Изготовитель стеллажа ООО «Компания МеКон»

Адрес: Россия, 620041, г. Екатеринбург, улица Кислородная 8

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки стеллажного оборудования

Комплектность поставки определяется комплектовочной ведомостью Договора поставки, являющейся неотъемлемой частью. Стеллаж поставляется потребителям в разобранном виде и комплектуется необходимыми крепежными элементами.

| № п/п | Наименование позиции | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТОЙКА УГЛОВАЯ |
| 1. 2. 3. | Стойка 1800, 2000, 2200, 2500 Подпятник опорный Опора регулируемая | 1 1 1 | Стандарт/экстра * по желанию заказчика |
|  | ПОЛКА |
| 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Полка 300, 400, 500, 600х700 Полка 300, 400, 500, 600х1000 Полка 300, 400, 500, 600х1200 Болт М6х16 Гайка М6 Шайба 6 Полка 300, 400, 500, 600х900 | 1 1 1 8 8 16 | СПЛ/СПЛо |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| 14. 15. 16. 17. | Уголок усиления** Болт М6х16 Гайка М6 Шайба 6 | 1 2 2 4 |  |
| 18. 19. | Усиление 700 Саморез остроконечный | 1 2 | * по желанию заказчика |
| 20. 21. | Усиление 1000 Саморез остроконечный | 1 2 | * по желанию заказчика |
| 22 23 | Усиление 1200 Саморез остроконечный | 1 2 | * по желанию заказчика |

** Уголки усиления комплектуются в секции на верхнюю и нижнюю полки по 8 шт.

3. Характеристики элементов полочного стеллажа

| № п/п | Наименование позиции | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | высота | ширина | глубина |
| 1 | Стойка 1800 | 1800 | 35 | 35 |
| 2 | Стойка 2000 | 2000 | 35 | 35 |
| 3 | Стойка 2200 | 2200 | 35 | 35 |
| 4 | Стойка 2500 | 2500 | 35 | 35 |
| 5 | Полка 300х700 | 30 | 700 | 300 |
| 6 | Полка 400х700 | 30 | 700 | 400 |
| 7 | Полка 500х700 | 30 | 700 | 500 |
| 8 | Полка 600х700 | 30 | 700 | 600 |
| 9 | Полка 300х1000 | 30 | 1000 | 300 |
| 10 | Полка 400х1000 | 30 | 1000 | 400 |
| 11 | Полка 500х1000 | 30 | 1000 | 500 |
| 12 | Полка 600х1000 | 30 | 1000 | 600 |
| 13 | Полка 300х1200 | 30 | 1200 | 300 |
| 14 | Полка 400х1200 | 30 | 1200 | 400 |
| 15 | Полка 500х1200 | 30 | 1200 | 500 |
| 16 | Полка 600х1200 | 30 | 1200 | 600 |
| 17 | Усиление 700 | 30 | 700 | 50 |
| 18 | Усиление 1000 | 30 | 1000 | 50 |
| 19 | Усиление 1200 | 30 | 1200 | 50 |

# 4.1 Нагрузки на полки СПЛ.

| № п/п | Наименование позиции | Нагрузка, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без усиления | С усилением |
| 1. | Полка 300х700 | 170 | 230 |
| 2. | Полка 400х700 | 150 | 210 |
| 3. | Полка 500х700 | 140 | 200 |
| 4. | Полка 600х700 | 130 | 190 |
| 5. | Полка 300х1000 | 150 | 210 |
| 6. | Полка 400х1000 | 130 | 190 |
| 7. | Полка 500х1000 | 120 | 180 |
| 8. | Полка 600х1000 | 110 | 170 |
| 9. | Полка 300х1200 | 130 | 190 |
| 10. | Полка 400х1200 | 110 | 170 |
| 11. | Полка 500х1200 | 100 | 160 |
| 12. | Полка 600х1200 | 90 | 150 |

# 4.2 Нагрузки на полки СПЛо.

| № п/п | Наименование позиции | Нагрузка, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без усиления | С усилением |
| 1. | Полка 300х700 | 110 | 140 |
| 2. | Полка 400х700 | 100 | 130 |
| 3. | Полка 500х700 | 90 | 120 |
| 4. | Полка 600х700 | 80 | 110 |
| 5. | Полка 300х1000 | 90 | 120 |
| 6. | Полка 400х1000 | 80 | 110 |
| 7. | Полка 500х1000 | 70 | 100 |
| 8. | Полка 600х1000 | 60 | 90 |
| 9. | Полка 300х1200 | 70 | 100 |
| 10. | Полка 400х1200 | 60 | 90 |
| 11. | Полка 500х1200 | 50 | 80 |
| 12. | Полка 600х1200 | 40 | 50 |

5 Требования по безопасности.

Внимание!

При установке стеллажного оборудования следует неукоснительно соблюдать требования инструкции по сборке и эксплуатации стеллажей, а также правила техники безопасности. Размещение стеллажей необходимо осуществлять на твердой, прочной и ровной поверхности с минимальным перепадом высот по отношению к опорным элементам стоек.

Сборка стеллажей в линию допускается только при условии соблюдения суммарных нагрузок на смежные (общие) опорные элементы. Каждая стеллажная секция требует установки уголков усиления на верхней и нижней полках в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (8 уголков на полку). Нижние полки стеллажей не должны располагаться на высоте на высоте более 200 мм от пола.

Максимальное расстояние между уровнями, не снижающее несущей способности 500 мм. Минимально рекомендуемое количество уровней хранения (полок) стеллажа 4 шт. Максимальное количество уровней не ограничено, при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на секцию стеллажа.

При использовании стеллажей с нагрузкой близкой к максимально возможной необходима установка уголков усиления на каждую полку стеллажа. Необходимо следовать правилу равномерного распределения нагрузки по поверхности полок (неравномерность распределения нагрузки по поверхности не более 10%). Максимальная симметричная нагрузка на отдельно стоящую секцию стеллажа не должна превышать 650 кг (стойки серии Стандарт) и 1000 кг (стойки серии Экстра). При несимметричной загрузке стеллажных секций необходимо скорректировать их общую нагрузочную способность на 30-40% от заявленной для симметричной загрузки. При неравномерной загрузке стеллажных секций по высоте, для сохранения устойчивости, необходимо следовать правилу загрузки нижних полок сильнее верхних.

Эксплуатация стеллажей должна осуществляться в условиях отсутствия внешних динамических воздействий (удары и толчки не допустимы).

6.  Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации. Срок гарантийного обслуживания стеллажа 12 месяцев со дня продажи.

Внимание!

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению) гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж необходимо вернуть продавцу для обмена

Свидетельство о продаже:

Продавец                                 __________________________

Дата продажи                           __________________________

Приложение 1